## Slide 1: Derde generatie warmtelevering

## Slide 2: Aanleiding
Het project Forum Reeshof is UKP project
  gaat over energietransitie in de bestaande warmtenetten
  is gericht op het wegnemen van de belemmeringen voor een energie-efficiënte stadsverwarming in de toekomst
  Belemmeringen voor de verdere ontwikkeling van warmtelevering zijn:
  dalende energievraag van bestaande en nieuwe woningen
  relatief hogere energieverliezen in leidingen
  hoge temperaturen belemmeren inpassing DE
  niet efficiënte energieproductie
  geen slimme energie meetsystemen

## Slide 3: Aanleiding
De ontwikkeling van een nieuwe generatie warmtelevering is gebaseerd op drie argumenten
  Diverse duurzame energiebronnen zoals biomassa, -gas en -olie, geothermie, zon-thermisch en WKO presteren optimaal in projecten met warmtelevering
  Warmte projecten kunnen de introductie van duurzame energie in de energievoorziening belangrijk versnellen
  Duurzame energie bronnen in warmteprojecten zijn goedkoper en gemakkelijker te implementeren dan individueel

## Slide 4: Langetermijnstrategie klimaat Tilburg
Inventarisatie
  Energiegebruik van Tilburg
  Potentieel duurzame energie in de stad
Chart: Huidige en potentiele energievoorziening Tilburg
| huidig | potentieel
GO warmte | 2074001.5468
GO elektriciteit | 1014432.616
VV kracht | 1350740.8535
duurzaam warmte | 2074001.5468
duurzaam gas | 378000
duurzaam elektriciteit | 886461.1631
duurzaam kracht
efficiënt fossiel | 1100712.3064

## Slide 5: Langetermijnstrategie klimaat Tilburg
Energiegebruik gebouwde omgeving 50% omlaag
Levering volledig duurzame energie
Chart: Energiebronnen gebouwde omgeving Tilburg scenario optimaal 2045
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
fossiel gas | 1726269540.84 | 1651388135.6909 | 1578630126.2497 | 1507914118.9566 | 1439162504.8551 | 1372300706.3498 | 1307258604.3408 | 1243968715.6451 | 1182366566.4156 | 1122390528.547 | 1062447796.4926 | 1005588643.4211 | 950185136.1468 | 896185625.5775 | 843540631.7284 | 792202732.6811 | 742126460.3017 | 693268202.2543 | 645586109.8845 | 599040011.5736 | 553591331.1959 | 509203011.3386 | 465839440.9654 | 423466387.2314 | 382050931.1752 | 341561407.0355 | 301967344.955 | 263239416.8549 | 225349385.2753 | 188270054.9924 | 151975227.2373 | 116439656.3526 | 81639008.7342 | 47549823.9172 | 14149477.6742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
fossiel elektriciteit | 981859838.2222 | 986373531.0366 | 955210032.4805 | 923791552.9442 | 892126598.3714 | 802432549.5021 | 712517705.3284 | 678512254.3473 | 644291235.1213 | 609863772.978 | 569909385.5649 | 527016188.6088 | 483991734.8223 | 440843154.1049 | 397577307.3844 | 354200795.8527 | 310719969.8923 | 267140937.7048 | 223469573.6507 | 179711526.31 | 135872226.2734 | 91956893.6732 | 83383969.2211 | 74744849.9648 | 66044167.3663 | 57286370.1144 | 48475730.477 | 39616350.4401 | 30712167.6421 | 21766961.1085 | 12784356.7949 | 3767832.9445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
fossiel warmte | 261132561.5438 | 267194678.1671 | 230433136.9049 | 193406196.4466 | 156127539.7876 | 70456890.6152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
duurzaam gas | 19560000 | 30360000 | 41160000 | 51960000 | 62760000 | 73560000 | 84360000 | 95160000 | 105960000 | 116760000 | 127560000 | 138360000 | 149160000 | 159960000 | 170760000 | 181560000 | 192360000 | 203160000 | 213960000 | 224760000 | 235560000 | 246360000 | 257160000 | 267960000 | 278760000 | 289560000 | 300360000 | 311160000 | 321960000 | 332760000 | 343560000 | 354360000 | 365160000 | 375960000 | 386760000 | 378976147.0018 | 357688776.8829 | 337027048.7162 | 316971350.3145 | 297502747.3791 | 278602956.3625
duurzaam elektriciteit | 32572777.7778 | 34483045.05 | 71806736.0818 | 109130427.1137 | 146454118.1455 | 239444475.844 | 332434833.5426 | 369758524.5744 | 407082215.6063 | 444405906.6381 | 481729597.67 | 519053288.7018 | 556376979.7337 | 593700670.7655 | 631024361.7974 | 668348052.8292 | 705671743.8611 | 742995434.8929 | 780319125.9248 | 817642816.9566 | 854966507.9885 | 892290199.0203 | 894200466.2925 | 896110733.5647 | 898021000.8369 | 899931268.1091 | 901841535.3813 | 903751802.6535 | 905662069.9257 | 907572337.1979 | 909482604.4701 | 911392871.7422 | 908023864.2796 | 900859638.2204 | 893671091.9913 | 886461163.0532 | 879232665.3636 | 871988293.7411 | 864730628.0852 | 857462137.4523 | 850185183.997
duurzaam warmte | 67039444.4444 | 67039444.4444 | 109583153.4752 | 152126862.5059 | 194670571.5366 | 284089280.5673 | 358070624.3114 | 365693565.3255 | 372995622.1351 | 379990754.962 | 386509459.3991 | 389487398.9581 | 392277816.9334 | 394888782.4802 | 397328037.7133 | 399603012.0066 | 401720835.5587 | 403688352.2723 | 405512131.9864 | 407198482.1024 | 408753458.6388 | 410182876.7485 | 411492320.7306 | 412687153.5647 | 413772525.9965 | 414753385.1984 | 415634483.0304 | 416420383.9223 | 417115472.3981 | 417723960.2629 | 418249893.4687 | 418697158.6775 | 419069489.5374 | 419370472.6857 | 419603553.4936 | 419772041.5661 | 419879116.0079 | 419927830.469 | 419921117.9787 | 419861795.5795 | 419752568.7707

## Slide 6: Langetermijnstrategie klimaat Tilburg
Transitie in infrastructuur
  Gas naar “all electric”
  Gas naar warmte
  Transitie in warmtelevering
    Verduurzamen bronnen
    Buffercapaciteit in warmtenet
    Lagere temperaturen in warmtenet
    Duurzame energie lokaal leveren aan het net
    Power to heat

## Slide 7: Lage temperatuur in warmtenet
Bestaande wijk 90°C aanvoer en 70°C retour
Nieuwe aansluitingen 70°C aanvoer en 40°C retour
Energiezuinige nieuwbouw 45°C aanvoer en 20°C retour

## Slide 8: Gebouw Forum Reeshof
Forum: 250 woningen en commerciële ruimte
Eerste fase 136 woningen en commerciële ruimten
  Standaard leidingnet 70° / 40° C
  Standaard afleverset
  Tweede fase 114 woningen
    Apart net warmtelevering 45° / 20° C
    Tapwater afzonderlijk
Het afgiftesysteem is vloerverwarming

## Slide 9: Gebouw Forum Reeshof
  Tapwater 60° C
  verwarmd met zonnewarmte (80 m2 zon thermisch)
  aangevuld met warmtepomp op stadsverwarmingswater
  Twin pipe systeem voor levering warm tapwater
Aanvullende techniek
  Suppletieleiding om 40° C te garanderen
  Lokale buffer 3 m3 in de technische ruimte (peak load shaving)
  (Koeling via warmtepomp op stadsverwarmingswater)
  zonnewarmte terugleveren aan warmtenet
  slimme meters met vrijwillige terugkoppeling aan de bewoners

## Slide 10: Techniek

## Slide 11
Conclusies
Project technisch volledig uitgewerkt
Financieel rendabel te exploiteren
Project niet uitgevoerd
  Monitoring is erg interessant
  Op zoek naar project om techniek te toetsen
  Uitwerken
    in gastransitie (afzonderlijke leiding bij vervanging gasnet)
    In NOM projecten

## Slide 12
Vragen en napraten